## Slide 1: 沁恒微(WCH) CH57x开发指南
http://wch.cn

## Slide 2: 开发入门-芯片选型
CH579、CH578、CH577属同一系列，软件硬件兼容，提供的SDK也是基于功能最全的CH579，适用于CH578、CH577。
http://wch.cn
CH573是集成BLE无线通讯的32位RISC-V内核微控制器。
CH579F和CH578F的11、12、13、14引脚不同，替换时注意区别。
CH573独立的EVT-SDK包和开发环境。

## Slide 3
开发入门-编译环境
CH579 CH578 CH577 使用Keil-ARM，C语言开发
EVT提供的例程是基于Keil4的，Keil4/Keil5直接打开即可。
打开如右图，点击确定即可。
注：keil编译器软件自行网上下载（最好是keil5）；
软件需注册破解（方法自行百度）；
http://wch.cn
CH573是RISC-V内核，C语言开发，使用我们提供的 MounRiver_Studio专用编译器。
EVT和编译器使用有另外的说明，详情参考CH573EVT下的使用说明。

## Slide 4
开发入门-SDK下载
CH579 CH578 CH577 使用Keil-ARM，C语言开发
EVT提供的例程是基于Keil4的，Keil4/Keil5直接打开即可。
打开如右图，点击确定即可。
注：keil编译器软件自行网上下载（最好是keil5）；
软件需注册破解（方法自行百度）；
http://wch.cn
CH573是RISC-V内核，C语言开发，使用沁恒微提供的 MounRiver_Studio专用编译器。
EVT和编译器使用有另外的说明，详情参考CH573EVT下的使用说明。
CH579用户手册：http://www.wch.cn/downloads/CH579DS1_PDF.html
CH578用户手册：http://www.wch.cn/downloads/CH578DS1_PDF.html
CH579SDK开发包：http://www.wch.cn/downloads/CH579EVT_ZIP.html
注：开发包适用于CH579、CH578、CH577.

## Slide 5
开发入门-EVT文件说明
CH579EVT下载后解压如右图：
http://wch.cn
EXAM打开后如下图：
PUB打开后如下图：
每个文件的说明和功能详细介绍，查看List文件；

## Slide 6
开发入门-仿真调试（STLink/WCH-Link）
CH579提供的SDK默认都是不支持在线仿真，默认调试使用PA8/PA9串口打印调试，波特率115200bps;
http://wch.cn
芯片仿真使用PB16 PB17（28脚封装没有引脚，不支持仿真）
芯片可以通过ISP工具开启仿真，进下载模式，开启按下图
操作
在线仿真需要安装pack包插件，插件在PUB文件夹下，pack仅支持Keil5-ARM版本，双击安装，直到显示安装完成。
需要使用仿真功能，工程需要新建，新建keil工程时
选择CH579，然后添加C文件即可。

## Slide 7
开发入门-开发烧写
如果使用仿真，可以使用仿真在线烧写（仅支持STLink和WCH-Link，WCH-Link可以联系
沁恒业务获取 sales@wch.cn）。
http://wch.cn
芯片内置BOOT，支持USB（PB10/PB11）和串口（PA8/PA9）下载。
芯片冷启动，上电时PB22接地，触发进入BOOT模式，可以使用ISP工具进行烧写。
下载ISP安装即可，http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html。

## Slide 8
开发入门-硬件设计（原理图）
http://wch.cn
CH57x系列，开启BLE功能建议32M和32.768K用外置晶振（建议预留起振电容位置）。
32M晶振推荐：C9009_YSX321SL32MHZ12PF10PPM-40~+85编带（邮件lb@wch.cn 获取手册）。
如果不用BLE功能可以使用内部32M和32K。
必须的外围（4个电容）：VIO33引脚附近2.2uF电容
VDCID引脚附近的2.2uF电容、VDCIA引脚附近的0.1uF
电容、VINTA引脚附近的2.2uF电容。
芯片VIO33输入电压2.1V-3.6V，严禁把芯片其他电源
脚给其他外围供电。
评估版PCB和原理图设计参考（邮件lb@wch.cn 获取）。

## Slide 9
开发入门-天线设计
http://wch.cn
提供基于不同板厚（0.6、0.8、1.0、1.2和1.6，单位mm）的天线封装，（邮件lb@wch.cn 获取天线封装）。
评估板使用1.6mm板厚天线封装。
PCB设计时ANT线满足50欧姆阻抗匹配（参数跟PCB厂家索取），包括ANT线宽、ANT两侧距离地线间距。
ANT线走线平滑，避免突变。
芯片内置Π型电路，外部不用再额外放置Π型电路。
下图是EVT评估版使用的1.6mm板厚天线，天线放置建议靠一侧PCB边缘；留足够的净空区；
装机时避免排线遮挡；避免金属遮挡RF信号。
天线共面参考地，要尽量保障足够面积和地孔数量，铺地与天线相切参考我们提供的天线封装。

## Slide 10
开发入门-ANT阻抗匹配
http://wch.cn
芯片ANT引脚至天线馈点(上图黄色框内)走线需进行50欧阻抗匹配。计数因子会涉及区
域走线宽度、线与地的间距、板厚、板材介电常数、铜厚、绿油厚度等参量。该参数
一般跟PCB厂家协商获取。
RF线按50Ω阻抗匹配走线，引脚至RF线走线要圆滑，RF线周围包
地并且底层为整地不可分割。
芯片底部接地焊盘（上图绿框内），在制造工艺允许下保障良好
接地和散热（多地孔）。
电容：（退耦电容）VIO33、VSW、VDCID、VDCIA旁边的退耦电容，要尽量靠近芯片放 置，并且GND端回路到芯片GND的距离越短越好。
其他：射频部分需要远离干扰源，如晶体、功率器件，开关电源等。
电感中间不走地线。

## Slide 11
开发入门-关键元器件选择
http://wch.cn
CH57x使用蓝牙功能一定要使用外部32M晶振，精度越高越好，建议精度在10ppm以内。
32K建议使用外部晶振，一般都可以满足，尤其使用BLE主机，必须使用外部32K，其他的可选内部32K。
芯片内置晶体匹配负载电容，32M的内置负载电容默认16pF（需要考虑外部寄生电容和内部负载电容串联的实际电容），步进2pF,调整范围10-24pF。32M的负载电容会影响频偏，每个步进值调整约10ppm。
32K的内置负载电容默认值24pF,步进值1pF,调整范围13-27pF。
如果芯片开启DCDC，需要在VSW后级，VDCID前级放置22uH的电感，建议选择Q值高一点，阻容精度10%。

## Slide 12
开发入门-成品测试
http://wch.cn
产品需要过BQB/SRRC/CE/FCC认证，可以让机构直接与我司对接。
成品测试频偏及PCB的信号等问题，需要专门的（CMW）仪器进行测试，如果需要我司协助测，需要提供至少10块成品板。

## Slide 13
开发入门-批量生产
http://wch.cn
产品批量建议使用脱机烧录器，可以把程序先烧写到脱机工具中，然后使用脱机工具对芯片或者成品板卡进行烧写，烧写支持串口和USB。

## Slide 14
开发入门- 手机调试APP
http://wch.cn
开发BLE，手机端的APP必不可少，如果是安卓手机，可以
到应用市场搜索‘BLE蓝牙调试助手’。
如果是苹果手机，可以在APP store中搜索LightBlue。

## Slide 15
开发入门- Peripheral例程讲解
http://wch.cn
外设从机角色例程，自定义包含五种不同属性的服务，包含可读、可写、通知、可读可写、安全可读。
市面上基本所有的BLE-串口透传都是基于该服务进行开发的，此例程可以满足大部分客户的蓝牙从机应用，如各种获取数据传给APP/小程序的应用、自定义BLE主从的应用、开发自定义透传的应用等。
使用keil4/keil5打开Peripheral\Project工程，直接编译。
通过仿真或者ISP工具把生产的固件烧进芯片（烧录方法前面有讲）。
调试APP根据自己的手机型号可以选择下载APP。
芯片下载程序后通过手机可以搜索到蓝牙设备如下图：

## Slide 16
开发入门- Peripheral例程讲解
http://wch.cn
APP搜索到设备以后，点击设备可以与设备建立连接，连接后如下图
各个通道有自己的读写属性，可以进行读和写操作。

## Slide 17
开发入门- Peripheral例程讲解
http://wch.cn
比如FFE1和FFE3通道，APP向芯片写数据，会进入simpleProfileChangeCB 这个函数
FFE4的通知通道，可以定时向APP发送数据，performPeriodicTask被定时调用，向APP发送1字节数据。